## Slide 1: 技術ロードマップ基礎資料
将来の大強度フロンティア実験の推進に必要となる最先端の技術開発を進める。これにより、より高いエネルギー領域の物理世界を切り拓く。
  目標１: 領域終了後の各実験の最終目標（Belle II @ 50ab-1, KOTO @ O(100) 事象, g-2 @ 0.1ppm を達成するのに必要な開発項目と要求される性能
  目標２：目標１(~O(10)TeV)を超えてさらに O(100TeV)を目指す”将来の実験”で要求される性能

## Slide 2
開発項目 | 目標１ | 目標２
 | Lint = 50ab-1でのB/tau 崩壊 ミューオンg-2/EDM検出器(0.1ppm/10E-21ecm) Pi0 nu nu @ 10-11 (SM発見） | Belle II を超えるe+e-実験（より高いルミノシティー、より高い精度） スーパータウ・チャーム さらに１桁高いビーム強度でのミューオンEDM/cLFV探索・フレーバー実験 Pi0 nu nu @ 10-13-14 (SMで>100events) ミューオニウムを用いた重力測定・cLFV実験
光検出器 MCP-PMT MPPC | 寿命 > 3C/cm2, 高効率 QE > 30% TOPの性能改良 | 寿命>30C/cm2, QE > 40%、大面積（>5cm x 5cm)  TOPの性能改良、A-RICH 3D readout  KOTO前方検出器の改良 耐放射線耐性向上(>1013n/cm2)
半導体検出器 Silicon-strip Pixel | Muon 高集積化:フレキシブル基板(L/S=20um/20um) 大面積化：68インチウエハ 低物質量化：Cu-PI FPCAl-PI FPC B バックグラウンド耐性: Tp 50ns, APV chip on strip sensor, Pixel Ks vertexing , low Pt tracking: R_max=14 cm, 6 layer Vertexing resolution: ~502μm2 DEPFET PXD, t=75μm, R=1.4cm, σz=10μm, σvz=50μm 低物質量: PXD (X/X0/layer = 0.2%) : t=75μm SVD (X/X0/layer= 0.6%) : APV t=100μm, “Origami” flex CO2 cooling | Muon 高集積化:読み出しASIC(180nm->130nm)、フレキシブル基板(L/S=10um/10um) 大面積化：12インチウエハ 低物質量化：100um厚センサー 実装技術：ワイヤーボンディングフリップチップ・シリコン貫通ビア（TSV） B Silicon Tracking: R_max = 1m Finer pitch strip : >=256 ch ASIC, <100 µm z pitch 低物質量: t<=100μm , X/X0 < 0.3% (strip) Vertex resolution: σvz = 10μm, R=1mm, 102µm2 pixel

## Slide 3
開発項目 | 目標１ | 目標２
 | Lint = 50ab-1でのB/tau 崩壊 ミューオンg-2/EDM検出器(0.1ppm/10E-21ecm) Pi0 nu nu @ 10-11 (SM発見） | Belle II を超えるe+e-実験（より高いルミノシティー、より高い精度、エネルギー変更） さらに１桁高いビーム強度でのミューオンEDM/cLFV探索・フレーバー実験 Pi0 nu nu @ 10-13-14 (SMで>100events) ミューオニウムを用いた重力測定・cLFV実験
DAQ | 高密度(集積)化: 10-20 input ch/読み出しボード 高スループット化によるdead timeの更なる低減: Output protocol 10GbE or PCIe | Triggerless DAQ systemの開発によるsignal efficiencyの向上 (hardware triggerを無くして全hitをDAQに流してsoftwareでcut)
カロリメータ | 波形サンプリング（500MHz） 両端読出し | New スタンダード高速シンチレータ（低価格、大面積、low inefficiency、good E and t resolutions, n/gamma separation）
エアロゲル | Muon 蛍光エアロゲル：微細加工穴の精密観察 微細加工の最適化：２倍のミューオニウム生成効率 チャネリングによる集束：ミューオニウム生成密度２倍 | Muon 低温に冷却し、低エミッタンス化 B 大型エアロゲルの製作  A-RICHの性能向上  KOTO 前方検出器
加速器 |  | 

## Slide 4: 応用研究（おまけ）
MCP-PMT, MPPC, シンチレータ開発
 医療イメージング（TOF-PET）
機械強度が高く、簡便に製作可能なエアロゲル
 断熱材、絶縁体（エコ素材？）
ミューオン加速器
 ミューオン非破壊検査

## Slide 5: D01計画研究のイメージ (2016.10.26)
Belle II
KOTO
g-2実験
他分野
企業
光子検出
MCP-PMT
飛跡測定
Si-ストリップ
データ収集システム
新素材
エアロゲル
GAGG結晶
ビームバックグランド抑制技術
探索質量スケール
ビーム強度・ルミノシティーの向上
SuperKEKB
J-PARC
放射線耐性
低物質量
大面積
1TeV
10TeV
100TeV
応用研究
医療イメージング
ミューオン非破壊検査
エコ素材（絶縁、断熱材） など
D01計画研究：東北大 - 千葉大 - 理研 -首都大 - 名古屋大 -京都大 - 九州大 - KEK（素核研、加速器）
電子回路・通信技術
半導体光検出器
ピクセル検出器
解析手法開発
多分野への応用
ビーム収束手法
化学・工学技術
公募研究
新しい加速器のアイデア
高強度ビーム
の物理
将来のフレーバー実験
高発光量
機械強度
高時間分解能
高速
広帯域
高集積
超低温
大強度
超微細ビーム
ミューオン加速

## Slide 6: 研究課題名
超高精密フレーバー物理実験に向けた最先端測定器の開発研究（現在）
超高精密フレーバー物理実験に向けた最先端測定器と加速器技術の開発研究
100TeV領域の探求を目指した最先端測定器と加速器技術の開発研究

## Slide 7: D01計画研究のイメージ
Belle II
KOTO
g-2実験
他分野
企業
光子検出
MCP-PMT
飛跡測定
Si-ストリップ
データ収集システム
新素材
エアロゲル
GAGG結晶
ビームバックグラウンド抑制技術
探索質量スケール
ビーム強度
1/ビームエミッタンス
SuperKEKB
J-PARC
高放射線耐性
低物質量
大面積
高発光量
機械強度
高集積
高時間分解能
1TeV
10TeV
100TeV
将来のフレーバー実験
x100
x10
x1
(LHCの探索領域)
応用研究
医療イメージング
ミューオン非破壊検査
エコ素材（絶縁、断熱材） など
公募研究
読出し回路
通信技術
半導体光検出器
ピクセル検出器
解析手法開発
多分野への応用
＋ 新しい加速器
のアイデア
ビーム収束手法
化学・工学技術

## Slide 8: 技術ロードマップ
Belle II
10 ab-1
hd < 0.2
50ab-1
hd < 0.1
KOTO
O(10-10)
O(10-13)
g-2/EDM
0.1ppm
DAQ Belle2lnk, …
シンチレータ GAGG, その他
光検出器 MCP-PMT, MPPC, …
将来のフレーバー実験
各実験の
最終目標
５年後の
目標（現状）
飛跡検出器 Silicon-strip, Pixel, …
輻射体 エアロゲル, 石英, …
読出し回路
ソフトウェア, 解析手法
応用研究（PET, ミューオン非破壊検査, 断熱窓）
公募研究
加速器
測定器
シミュレーションコード
ビームバックグランド
新しい加速器のアイデア（ミューオン加速、タウ-チャーム）
没